Вариант 1

Контрольное задание

1. Дать классификацию технологического оборудования предприятий мясной промышленности?

2. Описать оборудование для химического оглушения. (Туннель овального типа).

3. Описать схемы тросовых установок для съёмки шкур КРС.

4. Изобразить и описать технологическую схему аппаратов для шпарки птицы с расположением насоса.

5. Описать работу центрифуг для обработки слизистых и шёрстных субпродуктов.

6. Описать работу линии ФОК-С для обработки говяжьих черёв.

Задача 1.

Определить производительность центрифуги периодического действия, если диаметр барабана центрифуги составляет 800 мм, высота барабана – 500 мм, удельный вес взвешенных частиц – 1100 кг/м3, число оборотов центрифуги – 1900 в минуту, коэффициент загрузки a=0,6, диаметр частиц 50 мк (5*10-6), продолжительность цикла центрифугирования включая загрузку и выгрузку 20 мин.

Вариант 2

Контрольное задание

1. Изобразить и описать аппараты типа ФЭОР для электроглушения КРС.

2. Описать установки для сбора крови КРС и свиней.

3. Изобразить и описать технологическую схему барабанной установки ФСБ 4. Изобразить и описать работу схемы электропилы  с натяжным пильным полотном.

5. Описать работу линии ФОК-К для обработки говяжьих черёв.

6. Изобразить и описать механизированный инструмент ЗИГ фирмы «Джарвис» США.

Задача 1.

Определить производительность бака для передувки шквары, если геометрическая ёмкость бака составляет 1,5 м3, коэффициент заполнения 0,9, удельный объём шквары 1500 кг/ м3, полное время одного цикла 14 мин.

Вариант 3

Контрольное задание

1. Зарисовать схему автоматизации электрооглушения на V образном конвейере и описать его работу.

2. Изобразить схему закрытой установки для сбора крови с охлаждением.

3. Изобразить кинематическую схему мездрильной машины ММ-3200 для обработки  шкур КРС.

4. Описать работу пилы ФЭП-2.

5. Описать работу автоматического бокса с вращающейся дверью.

6. Изобразить и описать шпарильный механизированный чан.

Задача 1.

Определить производительность наклонного ленточного транспорта, подающего шкуры на платформу, если скорость ленты транспортёра составляет 0,9 м/сек, расстояние между шкурами на ленте – 0,9 м, вес одной шкуры – 13 кг, угол наклона транспорта ά=250.

Вариант 4

Контрольное задание

1. Дать основные определения понятиям:

- машина

- аппарат

- редуктор

- поточно-механизированная линия (ПМЛ)

2. Дать классификацию оборудованию для съёмки шкур КРС.

3. Описать работу дисковых пил, указать их применение.

4. Изобразить и описать универсальную машину для обработки всех видов кишок.

5. Изобразить и описать полировочную машину.

6. Дать классификацию оборудования для обработки субпродуктов.

Задача 1.

Определить пропускную способность бокса по формуле:

| Q=T | 60 | n голов в смену |
| --- | --- | --- |
|  | ∑t |  |

где: T – количество часов работы в смену (8 часов);

∑t – сумма затрат времени в минутах на все технологические операции   (принять самостоятельно);

n – количество животных одновременно загоняемых в камеру (принять самостоятельно).

Вариант 5

Контрольное задание

1. Изобразить и описать бокс различной конструкции для оглушения скота.

2. Изобразить и описать аппарат типа ФЭОС для электроглушения КРС.

3. Зарисовать унифицированный аппарат для электроглушения птицы.

4. Описать установку фирмы КСИ (Канада) открытого типа для сбора крови.

5. Изобразить схему шпарильного чана с подвесным конвейером фирмы КСИ (Канада).

6. Описать работу факельной горелки ФГ для опалки тушек птицы.

Задача 1.

Определить часовую производительность ленточного транспортёра при транспортировке коробок с размерами 1100*700 мм, если известно, что привод транспортёра состоит из электродвигателя (n=740 об/мин), редуктора (u=10) и временной передачи (u=1,5), диаметр приводного барабана равен 260 мм.